# ИНСТРУКЦИЯ

# Высокоскоростной оверлок BAOYU GT-900D-4UTD

| 1 |  | Функциональная клавиша | 1. В обычном режиме удерживайте клавишу [P] для входа в режим настройки параметров пользователя. 2. В выключенном состоянии удерживайте клавишу [P], чтобы включить машину, войдите в сервисный центр. режим настройки параметров. 3. В интерфейсе настройки параметров нажмите клавишу [P], чтобы вернуться, но не сохранить параметр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Установка параметра Проверить и сохранить | 1. В интерфейсе настройки параметров нажмите клавишу [S], чтобы сохранить настройку. 2. В обычном режиме нажмите клавишу [S], чтобы изменить язык. |
| 3 | + | Параметр Увеличение/скорость | Увеличивать Увеличьте параметр / Увеличьте скорость шитья |
| 4 | - | Параметр Уменьшить/Скорость | Снижаться Уменьшить параметр / Уменьшить скорость шитья |
| 5 |  | Левая клавиша / LED+ | Элемент параметра и его содержание уменьшаются / Увеличиваются яркость светодиода |
| 6 |  | Правая клавиша / светодиод — | Элемент параметра и его содержание увеличиваются / уменьшаются яркость светодиода |
| 7 |  | Обрезка нити | Нажмите левую и правую клавиши, чтобы выполнить циклический сдвиг обрезки вперед, обрезка вперед выключена, обрезка назад включена, обрезка назад выключена. Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы войти в настройки обрезки. |
| 8 |  | Выбор режима Быстрая клавиша | Нажатие этой клавиши может выполнить циклическую смену следующих четырех режимов: Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы войти в настройку выбора режима. 1. Полностью автоматический: запуск по полному сигналу датчика. 2. Бесплатный пошив. 3. Полуавтоматический: запуск по сигналу переднего датчика + педаль. завершение (то же, что и P-05). 4. Полное руководство: запуск по завершению педали. |
| 9 |  | Автоматическое всасывание | Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить цикл переключения: всасывание выключено, всасывание вперед включено, обратное всасывание включено, всасывание включено. Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы войти в настройку автоматического всасывания. |
| 10 |  | Лапка Режим подъема Быстрая клавиша | Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить циклическое переключение подъема передней ноги, задней ноги. подъем, подъем передней и задней ноги, закрытие, действует после настройки, нажмите клавишу S, чтобы сохранить (то же, что и Р-10). Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в настройку режима подъема прижимной лапки. |
| 11 |  | Положение датчика Проверить ярлык Ключ | 1. Коротко нажмите эту кнопку, чтобы проверить реальное значение чувствительности переднего датчика, средний датчик, задний датчик. 2. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы войти в интерфейс настройки чувствительности датчика. в соответствии с работой интерфейса дисплея. |
| 12 |  | Сброс | Используйте отверстие для вставки иглы, нажмите и удерживайте 3 секунды после звукового сигнала, затем восстановите заводские настройки. параметр. |